| 仪器名称 | 电化学分析仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | CHI750D |  |
| 生产厂家 | 上海辰华仪器公司 |  |
| 购买时间 | 2009 |  |
| 仪器介绍 | 通用电化学测量系统。内含快速数字信号发生器，高速数据采集系统，电位电流信号滤波器，多级信号增益，降补偿电路，以及恒电位仪／恒电流仪。 |  |
| 主要附件 | 电极线，电源线，USB通讯线 |
| 技术参数 | 单恒电位仪电位范围：±10V 双恒电位仪电位范围：±10V 电位上升时间:<1微秒 槽压:±12V 电流范围:250mA |
| 技术特点 | 1. 快速数据收集系统； 2. 快速信号发生更新； 3. 自动/手动IR降补偿； |
| 应用范围 | 综合电化学分析，腐蚀研究等 |
| 应用实例 | 超级电容器性能测试； 金属表面防腐体系测试。 |
| 样品要求 | 溶液体系 |
| 存放地点 | 第一实验楼125 |
| 联系人 | 吴大雄 |
| 联系电话 | 0532-84022814 |

注：照片不必贴这里，请另附一张JPG照片