| 仪器名称 | 高低温介电性能测定仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | Concept 40 |  |
| 生产厂家 | 德国Novocontrol公司 |  |
| 购买时间 | 2013.5 |  |
| 仪器介绍 | Novocontrol的介电谱仪可以实现电介质频率谱、阻抗谱、温度谱等电介质材料物理量的测量。 |  |
| 主要附件 | ZGS主动样品架（10-2-107Hz）； TSDC(热激励去极化电流)样品架； BDS 1307圆柱液体样品池； BDS 1308平板液体样品池 |
| 技术参数 | 频率范围： 3μHz~40MHz 阻抗范围： 10m Ohm~100TOhm 电容范围： 1fF~1F 相位差精度： 2*10-3 损耗精度：（tan（δ）） 3*10-5 测量电压： 0~3V 直流偏压 ±40V。 |
| 技术特点 | 1. 能灵敏地测量极低电导率和极低损耗的材料； 2. 极宽的阻抗分析范围 ； 3. 快速检测极化电流 4. 自主研发的全自动在线控制软件可以实时进行多达三十多种不同参数的测量与分析； |
| 应用范围 | 主要用于材料的电学性能分析，以及空间电荷的测量研究。广泛应用于化学、物理化学、电化学、电子、电工工程、材料科学、生物学和制药等领域，特别是聚合物、树脂、陶瓷、橡胶、玻璃、液晶、石油及悬浮体等材料的研究。 |
| 应用实例 | 介电常数与损耗的测量； 不同温度下材料介电参数的变化； 测量受热过程中建立极化态或解除极化态时所产生的短路电流。 |
| 样品要求 | 样品可以是固体或液体； 固体样品制成大而薄的片状。 |
| 存放地点 | 四方校区办公楼 134 |
| 联系人 | 郝春成 |
| 联系电话 | 0532-84022975 |

注：照片不必贴这里，请另附一张JPG照片