| 仪器名称 | 荧光光谱仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | F4600 |  |
| 生产厂家 | 日本日立（HITACHI） |  |
| 购买时间 | 2008.12 |  |
| 仪器介绍 | F4600是一台高灵敏度的荧光光谱仪。它具有快速的波长扫描速度，实用的预扫描功能，独特的光栅和水平狭缝光路设计。适用于高灵敏度的荧光痕量分析。 |  |
| 主要附件 | 固体样品支架； 液体样品支架； 薄膜样品支架 |
| 技术参数 | 单色器................................. 机刻凹面衍射光栅 闪耀波长....................................激发300 nm/发射400 nm 检测器................................. R3788光电倍增管 波长范围.............................. 200~750 nm和零次光 (200~900nm， 选用特殊光电倍增管) 分辨率................................. 1.0 nm 带宽.................................... EX：1.0, 2.5, 5.0, 10.0 nm EM：1.0, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 nm 波长准确度........................... ±2.0 nm 波长扫描速度....................... 15, 60, 240, 1200, 2400, 12000, 30000nm/min (500nm/s) 光源.................................... 150 W氙灯 最小样品量........................... 0.6 mL (使用标准10mm池) 灵敏度................................. 150：1水拉曼峰(P-P) 工作温度.............................. 15~35°C 工作湿度.............................. 45~80% (不结露，35°C或更高温度时要低于70%) 能耗.................................... 100, 115, 220, 230, 240V AC 50/60Hz， 400VA 体积.................................... 620W*520D*300H mm 重量.................................... 41kg |
| 技术特点 | 1. 波长范围200 ~ 750nm, 和零级光 (选用R928光电倍增管波长范围扩展为200 ~ 900nm) 2. 扫描速度达30,000nm/min，仍保持良好的光谱性能 - 两秒钟内扫描得到一张典型的全范围光谱 - 两分钟内扫描得到一张典型的三维光谱图 - 快速扫描保证了光敏感样品测试的光谱准确性 - 对于样品较多的实验室，快速扫描可以提高产出率 3. 波长移动速度：60,000 nm/min 4. 预扫描功能，快速探知未知样品的光谱信息 5. 独特的水平狭缝设计 - 提高灵敏度 - 使用10mm样品池，所需试验样品量小于0.6ml 6. 同等条件下最高灵敏度S/N≥150:1 (P-P) 7. 最新的FL-Solution控制软件，操作更方便。 8. 可做三维谱图的差减谱，使三维谱图的定性分析功能发挥极至。 9. 完成三维测量，波长扫描(荧光、磷光、发光)，时间扫描(荧光、磷光、发光)，定量分析(荧光、磷光、发光)，磷光寿命测定，叁波长测定。 10. 具有内置的切光器功能，可使样品在激发光束下的暴露时间缩短，从而保护容易发生光反应的样品。 |
| 应用范围 | 主要用于荧光、磷光和生物/化学发光的测定。广泛应用于材料、生命科学等高科技领域，和质控、教学等常规分析领域。 |
| 应用实例 | 荧光粉的发光光谱测定 |
| 样品要求 | 粉末、溶液或薄膜 |
| 存放地点 | 第二实验楼204 |
| 联系人 | 陈克正 |
| 联系电话 | 0532-84022814 |

注：照片不必贴这里，请另附一张JPG照片