| 仪器名称 | 动态光散射仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | Zetasizer nano-ZS |  |
| 生产厂家 | 英国马尔文公司 |  |
| 仪器介绍 | Zetasizer nano-ZS集纳米粒度、Zeta电位及分子量分析于一身，融合多项专利技术挑战颗粒表征极限，拥有强大的多功能系统，轻松测量多种参数。 |  |
| 主要附件 | MPT-2自动滴定仪 |
| 技术参数 | 激光器 4mW He-Ne高性能激光，633nm 相关器 4000通道，>1011动态线性范围，20ns-4000ns以上动态采样时间 检测器 高灵敏度APD 温度范围 2℃-90℃ 接口 调整USB2.0 尺寸 320mm*600mm*260mm 重量 19kg |
| 技术特点 | 集纳米粒度、Zeta电位及分子量分析于一身 |
| 应用范围 | 粒度测量 粒径范围 0.6nm-6(m 浓度范围 0.1ppm-40%w/v Zeta电位测量 最大样品电导率 200mS/cm 分子量测量 分子量范围 103-2*107Da |
| 应用实例 | 纳米粒度测量、Zeta电位及分子量分析 |
| 样品要求 | 能够稳定存在于溶液中颗粒分散系统，如：乳液、有机/无机颗粒、高分子溶液等。 |
| 存放地点 | 第二实验楼212 |
| 联系人 | 万家齐 |
| 联系电话 | 18561785983 |